## Slide 1
 | ㈜에너베스트
회사 소개 자료
- ㈜에너베스트 -

## Slide 2
기업소개 - 현황
회 사 명 | ㈜ 에너베스트 | 대 표 자 | 장 충 효
사업자 등록번호 | 899-88-00198 | 설 립 연 도 | 2015
업 종 | 항공우주 부품 및 설비 | 업 태 | 제조 및 서비스
전 화 번 호 | 042-670-8307 | 팩 스 | 042-670-8306
본 사 주 소 | 대전광역시 대덕구 대화로106번길 66, 펜타플렉스 716호 |  | 
공 장 주 소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로10길 8 |  | 
주요 연혁 |  |  | 
. 2015년 08월 : 설립 . 2016년 02월 : 본사 이전(대전) . 2019년 06월 : 본사 이전(대전) . 2020년 05월 : 연구개발전담부서 설립 . 2020년 09월 : 벤처기업 인증 . 2021년 09월 : 본사 이전(대전) . 2021년 09월 : 공장 등록 . 2022년 01월 : 공장 이전(대구) |  |  | 

## Slide 3
기업소개 – 조직 및 주요 사업내용
조직도
대표이사
장충효
개발팀
설계팀
설비팀
권재성 이사
김명진 사원
봉성근 부장
장한 과장
배재정 팀장
김성수 과장
형성현 대리
연구 개발 분야
열제어 장비
장비자동제어
기술컨설팅
∙ 단열/방열 소재 성능
측정 장비
· 열유체 분야 실험장치
설계 및 제작
· 진공단열재 관련
검사 장비
∙ 생산 및 시험용 설비
자동 제어, 프로그램
· 냉난방 공조설비 제어
· 3D printing
· 정밀 측정장비제어
∙ 열유체 관련 모델링
및 수치해석
· 최적설계 솔루션
컨설팅
· 열유체 관련 시험 및
인증 대행
항공우주
부품 및 설비
∙ 발사체 열제어/화재
안전 설비 및 부품
· 이동식 공기공급장치
제작 및 발사 운영
· 발사체 단열재 제작 및
시공
· 발사체 단열재 제작 및
시공

## Slide 4: 항공우주 부품 및 설비 (MTU 및 탱크 단열)
MTU(이동식 온도제어 유닛)
한국형발사체 발사 운영 시 위성을 외부환경으로부터 보호하기 위한 설비
독립 성능시험 AT를 통해 MTU 성능 및 안정성 확인
추진제 탱크 단열
MTU 및 발전기
MTU 개요 및 위치
MTU 및 발전기
독립성능 시험(’20.08)
온/습도 성능 데이타
한국형발사체 추진제 탱크 단열재 성능 시험
  극저온 단열재 (PI foam) 단열성능 실험 및 이론적 검토, 장착 및 가공성 검토
  3D 수치해석 및 축소모형 제작 後 성능 검토
  내/외부 온도 측정 및 해석결과 비교
  실제 무게 측정 : Boil off rate 계산값 0.049 kg/min (실험값 0.057 kg/min, 오차 16%
탱크 단열 시험 개요
단열재 가공
축소모형 사진

## Slide 5: 항공우주 부품 및 설비(탱크 단열_공통격벽 탱크)
공통격벽 탱크 단열
공통격벽 탱크 시스템 분석 열전달 메커니즘 분석
  공통격벽(Common Bulkhead) 시스템 분석을 통해 구조/열전달 메커니즘을 분석하고 단열 설계 기반 확립
공통격벽 탱크 요구사양 검토 및 열설계 사례분석
SCB(샌드위치 공통격벽)
공통격벽 탱크
공통격벽 탱크 열전달 메커니즘
공통격벽 탱크 요구사항 분석
CRONUS탱크 사례 분석
SCB 모델 제작 및 단열성능 분석
  연료/추진제 탱크 사이의 샌드위치 공통격벽의 구조와 열시스템을 분석하고 측정과 해석을 위한 모델 제작
Thermal | LOX temperature | -182℃
 | Kerosene initial temperature | 15 ℃
 | Ambient temperature | -10 ℃
Structure | LOX side pressure (MEOP) | 0.621 MPa
 | Kerosene side pressure | 0.407 MPa
 | Outer diameter | 2600mm
 | Material for metal part | Al2219
 | Sandwich core thickness | 100mm
 | Face sheet thickness | 2.0 mm
 | Estimated total weight | 267kg
 |  | Skirt 재질 |  | 
 |  | Aluminum | SUS304 | Titanium
LOX/ Kerosene | SCB Skirt | 1203.1W/m | 128.4W/m | 114.0W/m
 | SCB Core | 76.8W/m | 76.7W/m | 76.7W/m
 | 합계 | 1279.8W/m | 205.1W/m | 190.8W/m
LOX/ CH4 | SCB Skirt | 122.1W/m | 13.0W/m | 11.6W/m
 | SCB Core | 7.8W/m | 7.8W/m | 7.8W/m
 | 합계 | 129.9W/m | 20.8W/m | 19.4W
공통격벽 탱크
공통격벽 탱크 열전달 메커니즘
Temp.(K)
Temp.(K)

## Slide 6: 항공우주 부품 및 설비(열제어/화재안전 부품 및 설비)
열제어/화재안전 부품
센서블럭 조립 및 성능 시험
  온도/습도/압력신호측정을 위한 센서블럭 조립 및 납품
열제어/화재안전계 배기장치 성능 시험 시험
  유량 V.S 차압 신호측정 시스템 제작 및 성능 시험
기타 부품 및 설비
센서블럭
성능 시험 결과
배기장치 성능 시험 사진
성능 시험 결과
MTU 커넥터 분리 시험
  MTU 커넥터의 탑재용과 지상용이 결합된 조합체에 대해서 실제 발사체의 발사과정을 재현하여 분리력을 측정
부품 가공 및 제작
분리 시험 지그
시험 결과
환경 시험 사진
MTU 커넥터 제작
단열재 고열량 가열기 설계/제작

## Slide 7: 금속 3D 프린팅 분야
생산기술연구원 금속 3D 프린터 공동개발
  금속 3D 프린터 및 통합 S/W 개발
3D프린팅 균일 고온가열 열원 시스템
  레이저 조사를 통한 금속파우더 적층표면의 원격 열원 조사
3D 프린팅 설계 및 부품 제작
DfAM
  금속 3D 프린팅을 위한 최적 설계
  3
부품 가공 및 제작
금속 3D 프린터 제작
금속 3D 프린터
통합 S/W
챔버 내부
균일 고온 가열 열원 시스템
기존 설계
DfAM
서포터 시뮬레이션

## Slide 8: 설비 (제어 설비 자동화 설비)
진공단열재 정밀 검사기 및 출하 검사기
  진공단열재 출하 검사기 및 세계최초 대면적 진공단열재 검사기
진공단열재 잔류가스 측정기
  진공단열재 내부 가스의 성분과 양을 검사하는 검사기
진공 부품 및 설비
대형 단열재 측정기(삼성전자 外)
단열재 출하 검사기(삼성전자 外)
잔류가스 측정기
잔류가스 측정기
대면적 진공 방열판(Heat Chamber) 설계 및 성능 검증
  기존 1차원 Heat Pipe가 아닌 평판형 Heat Chamber 설계 및 성능검증
진공 설비
대면적 진공 방열판
진공단열재 제작 설비
OLED 세척 설비
정밀 계측기
성능 검증을 위한 열해석

## Slide 9: 기타
양음압 Mask Module
  KASIT와 양음압 Mask Module 개발
양음압 Mask Module 유량 및 차압 시험계
  양음압 Mask Module의 흡입 유량과 차압을 측정하는 시험계
원심주조 Chamber
양음압 Mask Module
양음압 Mask Module
차압계 연결부
유량계
양음압 Mask Module 유량 및 차압 시험계
양음압 Mask Module
원심주조 Chamber
  원심 주조 Chamber 개발
원심 주조 Chamber

## Slide 10
Thank You